## FASTRAK运动跟踪定位系统

FASTRAK十几年来一直被公认为运动跟踪行业的标准。FASTRAK为位置/方位测量方面的应用提供了完美的解决方案。典型的应用包括头部跟踪、手的跟踪、器械跟踪、生物力学分析、图形/图符的远程控制、立体定位、远程机器人控制技术、三维数字化建模等等。

可选附件：探笔ST8或ST3选购一个探笔可以把你的FASTRAK变成一台三维数字化仪器，用来快速、准确地采集三维模型的数据，提供给计算机程序。

方位跟踪器

当一个小的接收传感器在空间移动时，FASTRAK 能够精确地计算出其位置和方位。该设备实质上消除了延迟带来的问题，因为它提供了动态的、实时的六自由度的测量位置(X, Y, 和 Z 笛卡尔坐标) 和方位（俯仰角、偏行角、滚动角），并且它是目前世界上能够提供的最高精度的电磁定位跟踪系统。无论在虚拟现实应用领域，还是在控制模拟器的投影机运动时，当实时响应变成一个关键问题的时候，FASTRAK都扮演了其中不可缺少的角色。在生物医学的研究中，它是测量运动范围和肢体旋转的理想选择。它是快速、精确、而且容易使用。在捕捉非金属目标的运动数据方面，FASTRAK表现出更高的效率。

FASTRAK系统利用一个天线同时接收多达四个空间传感器的信号。通过使用数字信号处理 (DSP) 技术使得信号更新速度达到120 Hz (单个传感器)，延迟时间是4毫秒。数据通过 RS-232接口以115.2K波特率传输到计算机，或通过USB接口传输。如果你的应用需要非常接近CRT，FASTRAK有一个特殊的电路来配合与之同步。

FASTRAK使用获得专利技术的低频磁转换技术，所以不必担心在天线和空间接受传感器之间存在视线障碍。Polhemus已经消除了由于信号阻塞干扰造成的声波和激光设备的工作失真。

### 应用领域

虚拟现实：从一开始，Polhemus 3SPACE系统就一直是VR主要跟踪应用选用的系统。现在FASTRAK把你带入实时跟踪系统的新领域。
头戴式显示器的定位：在军事、VR、模拟应用等领域，FASTRAK是头戴型显示器的完美解决方案。FASTRAK系统从根本上解决了信号延迟的问题。
图形图像：在动画或模拟中图形图像处理最常用的方法，接收器安装在鼠标里，铁笔或其他管理设备的装置里，通过这种方式可以实现对摄影机、光源、投影仪或者其他任何活动图像的实时控制。
CAD：用于复杂非金属物体的CAD，CAE辅助开发设计，也可用于计算机图形图像模型和模拟程序设计。 
模型保存：收集一些文物古迹，比如历史文物，博物馆的雕刻品或其他东西。
(解剖学的) 构造测量：应用于解剖学研究上，比如体形大小、关节之间的连接情况和机体肌肉组织的信息收集。

### 性能指标

能覆盖的范围：接收器距离发射器30（1.5米）英寸以内时，性能非常可靠；当达到10英尺时效果可能就稍微差一些。

信号延迟：4毫秒

更新率：120Hz （每个通道的更新率=120/使用的通道数）

接口：USB或RS-232, 也可选RS-422

静态精度：位置精确到0.03英寸RMS，方位精确到0.15度RMS

分辨率：位置0.0002英寸，方位0.025度

多系统：最多支持4个FASTRAK级联，可多达16路跟踪传感器

角度覆盖范围：全方位

运行环境：大件金属物体如果放置在周围，可能会对测量准确性产生不良影响。

温度和湿度：相对湿度为10%-95%，温度为10-40度

物理特性（长，宽，高）：

组件包括：

SEU - 11.0" x 11.4" x 3.6"

电源 - 7.0" x 3.7 x 2.2

发射器- 2.3" x 2.2" x 2.2"

接收器- 0.9" x 1.1" x 0.6"

电源规格：25 W, 90-250 VAC, 38-65 Hz

安全规范：符合FCC, CSA, UL, 和CE 认证