简述FastSCAN Cobra ™功能

    当你需要一个快速又简便的方法创作三维图像时，FastScan手持激光扫描仪可以帮你实现梦想！

到一个扫描仪从没有去过的地方：作为一个工业标准的易携带、重量轻的手持扫描仪，FastScan可以带你到从没有扫描仪去过的地方：考古挖掘地、作物栽培基地，甚至进入对光敏感的医疗监测室。

实时创建三维模型：可以将被扫描的物品线条迅速编结在一起，得到一个精确的模型复制品。

使用仪式扫描器：仪式扫描器外形流畅，长度尺寸超过被扫描体，就象一个油漆喷漆器。

即刻产生三维图像：像是在变魔术一样，物体被扫描过的部分实时显现在你的计算机屏幕上，并将扫描过的部分进行交替处理。
输出到工业标准的图形应用程序：被扫描物体的三维图形数据可以被存成三维模型、图像及CAD程序，载入主机。
三维扫描的“魔术仪”：通过一个扇形激光头对被扫描物体进行操作，同时位于仪上的摄像机监测激光从物体的任一侧面通过，并将通过的部分记录下来。

内置Polhemus FASTRAK 动作跟踪技术：扫描仪中的魔力来自Polhemus公司的专利产品 FASTRAK 动作跟踪技术。磁性跟踪器用来确定扫描仪的位置和方向，使计算机能够完整地复制出物体的三维表面。

扫描移动的物体：你还可以扫描面向下移动的物体-例如头和手，这仅需给物体附上第二个跟踪接收器。

完美的非金属物体：自从 Fast SCAN 利用电磁技术创建它的魔术，你会找到扫描非金属及不透明物体的方法.

特性
· 扫描时自动缝合(STITCHES)三维图像
· 快速并且灵活
· 结构紧密便于携带
· 快速简易的安装
· 外形限制最小
· 可扫描移动物体
· 将扫描的物体数据输出到工业标准格式
应用领域
农业植物植株模型建立、考古、建筑、教学、工业设计、医疗、多媒体和网页制作、快速范例和逆向工程。
FastSCAN很轻，便于携带，可以到实物现场工作。因为采用手持方式，对于生理方面的扫描工作就免除了机械上的束缚。
这种扫描仪使用起来就像在喷漆：通过手握扫描仪的把柄，对着目标平滑移动，即时采集三维物体的表面数据。目标的图像同时显现在您的计算机屏幕上，扫描完的数据可以自动消除重叠的部分，极大地节省了三维非金属目标的建模时间。这些数据可以保存成标准的图形格式，应用在其它软件程序中。
FastSCAN Cobra 可以扫描非金属、不透明的物体。扫描仪通过投射一束激光到物体上，来记录物体表面的轮廓截面数据。嵌入的FASTRAK,被用于探测手柄的位置和方位，使得计算机能够重建全部的物体的三维表面。至于移动的扫描对象，可以在上面附加一个空间传感器。
人物扫描
手持激光扫描仪可用于数字化人物外形来制作动画、多媒体、特定的时装设计、生物医学研究等等。以下的例子表明扫描仪能够：
快速扫描保持静止状态的人
· 使用第二个空间传感器，把它固定在头巾上来跟踪人物的运动。
· 可以旋转扫描得到清晰的图像。

扫描对象
手持激光扫描仪可用于动画制作、快速生成虚拟原型、三维测量、文物等模型化存档等。以下的例子表明扫描仪能够：
· 迅速数字化物体的完整三维表面

· 以标准的图形格式保存这些数据，应用在其它软件程序中。
三维激光扫描仪的出现有效地解决了数据搜集和归类的过程。利用手持式流光扫描仪产生的三维植物模型可以有交地获取、归类、研究和分享植物体的各项数据，使得人们可以从整体的角度获取三维植物形体数据，同时还不会影响植物体本身的生长发育
技术指标
位置参考系统
位置跟踪发射天线
附着在被扫描的移动物体上的接收传感器

与计算机的接口
并口或USB
软件
灵便、直观、友好的图形界面
三维图形显示模式：点云，网格，可选是否叠加法线的平滑表面
三维控制：旋转，缩放，移动，中心点会聚
在屏幕上直接测量两点间距
可选分辨率，细小表面碎块的合并，外露层的切除
可以输出的格式包括：3D Studio Max(.3ds), ASCII (.txt), AutoCAD (.dxf), IGES (.igs), Lightwave (.obj), Matlab

(.mat), STL (.stl), 虚拟现实建模语言 (.wrl), Wavefront (.obj), Open Inventor (.iv), 和Visualization

Toolkit (.vtk)

Cobra软件记录下来并显示在屏幕上。数字化坐标指示器提供了标记点的准确位置和方向。

分辨率
在距离被扫描物体20厘米范围内，可分辨的精度是0.178mm
扫描速度是每秒50线，线和线之间的间隔取决于激光头的移动速度，在每秒50毫米的移动速度下，分辨率是1毫米。
工作范围
发射天线和接收传感器之间可达1米距离；也可选用长距离发射天线，工作范围可达15英尺。
精度
在激光头距离被扫物体20厘米范围内，精度可达1毫米
环境要求
大的金属物体和强电磁环境会影响扫描的效果，透明/半透明的，黑色的，强反射的物体表面都会影响扫描效果，这些表面需要做人工的处理（如涂上白漆）。
标准系统构成
定制的电子处理器（集合了Polhemus FASTRAK电磁跟踪技术）
11.0 inches 长 x 11.4 inches 宽 x 3.6 inches 高 
- 扫描杖长度为230mm (9 inches)
- 激光器670nm, 1mW, Class II
- 系统选项，如
RBF软件选项：是用来修补没扫描地方出现的孔、洞（插值计算处理）；可自动进

RBF软件选项：是用来修补没扫描地方出现的孔、洞（插值计算处理）；可自动进                                                                        行洞穴填补，表面平滑外推，网格简化，以及输出封闭网格
- 自动填补洞穴
- 平滑的表面推算
- 保留扫描细节的网格简化
- 输出封闭、水密网格保证
- 通过更多统一的三角形使网格特色化
- 扫描低通过滤（平稳）
DeltaView选项：是做物体表面测量和分析的软件。例如，可以分别在美容手术前后对人的面部进行扫描，用DeltaView进行两组数据的对比，如鼻梁的高度，曲面形状等。譬如，同一颗植物，对比前后两天的形状数据，比较变化的特点。
数字化探笔选项：提供的数字参考符号可以准确地指出标记点的位置和方向
扫描工作一旦开始，按动笔式扫描器上的按钮便可在跟踪器空间系统中产生指示器的位置和方向。这些坐标被FastSCAN