一、Quick Charge 2.0技术的介绍：

高通公司针对于CES展会上发布的移动处理器骁龙800并没有过多地透露相关细节。事实证明，骁龙800所具有的Quick Charge 2.0（快速充电2.0）技术将可加快用户智能手机的充电速度。

为了展示该新技术的有效性，高通公司的工作人员只用3小时便完成平板电脑的充电，而在通常情况下，平板电脑的充电需要约7小时。

事实上，其实现了快速充电，该技术也可被集成到移动设备上。如果您的手机支

持快速充电2.0技术充电，便可加速充电速度，但如果不支持该项技术，那么则无法进行快速充电。

在骁龙S4 Pro 芯片（APQ8064）里面，速充电技术是Quick Charge 1.0版本，

而到了新一代骁龙800处理器上，Quick Charge 2.0出现了，高通表示它最多

可以提升75%的充电速度，绝对可以从根本上改变你用手机的方式——只要你不

去偏远山区，大电池在很多时候都没必要了，因为几分钟内你就能补充足够的电

量。

高通表示，和完全不用快速充电的手机相比，Quick Charge 1.0可以把充电速

度提升40%，而Quick Charge 2.0可以把这个数字提高到75%。高通举例表示：

原本一台需要7小时充满的平板电脑可以缩短至3小时。

由于2.0版的快速充电采用了更加优化的电路设计并且很好地融入Snapdragon 800中，所以这一代新技术将不再仅仅局限于基于高通的硬件设备或者小型设备。据悉，采用Quick Charge 2.0技术的充电器，可以让手机安全的使用高达60瓦的充电功率，我们可以在Chromebook 上看到一些相同的技术。

Power Integrations的AC-DC开关IC 结合使用，CHY100 IC集成了所有必需的元件，能够将QC2.0平台的功能增加到AC-DC墙插式充电器。CHY100可以检测到支持Quick Charge 2.0 的设备（如手机）所发出的指令，然后调整AC-DC墙插式充电器的输出，使设备的电池获得更大的功率输入。当插入不支持Quick Charge 2.0协议的用电设备时，CHY100 IC可自动禁止高压/大功率输出，以确保充电安全。测试表明，采用大容量电池的智能手机使用Quick Charge 2.0充电器充满电只需一个小时的时间与充电时间通常为四小时的传统定压充电器相比，其优势不言而喻。

二、Quick Charge 2.0认证的介绍：

Quick Charge 2.0简称为QC2.0认证。

为了更好的管控QC2.0的市场，2014 年5 月，高通正式授权美国UL实验来执行，到目前为止，美国UL实验室是唯一一家可以检测QC2.0的实验室，只有购买了高通的处理器，以及使用这个方案的公司，才能向UL实验室申请QC2.0认证，只有通过了QC2.0认证的测试，才能被正式授权在产品上打上LOGO。

生厂商和方案商可以从国内的PI和IWATT两家公司购买处理器，同时也会得到

相应的方案。

三、Quick Charge 2.0认证流程：

1、签订合同

2、提交样品、样品资料和文件资料

3、审核评估资料

4、产品测试

5、审核报告

6、高通授权

7、拿到证书

8、上市

四、需准备的资料：

1、测试样机最少3 台

2、元件清单（BOM 表）

3、PCB 板布线图（LAYOUT）

4、样品原理图、说明书

5、标签

6、填写申请表

备注：具体资料根据产品规格确认。

五、鉴定为A 级或B 级充电器

A 级= 5 / 9 / 12V

B 级= 5 / 9 / 12 / 20V