冷库、冷藏车、冷藏箱温度验证仪

根据新版GSP规范第38号文件中附录五验证管理规定，企业需要对冷库、冷藏车、冷藏箱、保温箱以及温湿度监测系统进行相关的验证，杭州微松环境科技有限公司从事医药行业温湿度检测有十年的时间，对于此次验证管理要求，特给全国各药品批发经营企业提供相应的验证服务：

- 验证技术支持

1.1、冷库验证方案

1.2、冷藏车验证方案

1.3、保温箱冷藏箱验证方案

1.4、温湿度监测系统测点验证方案

- 验证设备提供

2.1、冷库、冷藏车、冷藏箱、保温箱温度验证仪简介

- 三个外置温度传感器；

- USB通讯；

- 大屏幕温度显示；

- 实时时钟；

- ℃/℉可切换；

- 大容量数据存储；

| 传感器类型 | 温度 |
| --- | --- |
| 测量范围 | -40～+100℃ |
| 传感器长度 | 标准传感器长度：2米、5米、10米（也可根据客户实际情况定制） |
| 精度 | ±0.3℃ |
| 显示分辨率 | 0.1 |
| 存储分辨率 | 0.1 |
| 记录容量 | 41600组 |
| 记录采样间隔 | 1秒至24小时可自由设定. |
| 显示刷新 | 快速模式（1秒）、同步模式(省电) |
| 启动方式 | 立即启动、定时启动、手动启动 |
| 停止方式 | 存满为止、先进先出、次数停止、定时停止 |
| 报警方式 | LCD屏提示、机内蜂鸣器报警、闪光提示 |
| 主机电池 | 3.6V 锂电池、2年使用时间(按使用刷新频率而定) |
| 时钟电池 | CR2032 |
| 外接电源 | 9V DC适配器（选配） |
| 通讯接口 | USB |
| 外形尺寸 | 109×102×30mm |
| 重量 | 约200克 |
| 固定配件 | 专用磁铁背板（可直接吸在铁质材料上）、传感器吸盘 |
| 其他配件 | 参数设定和数据分析软件、USB数据线、校准证书等 |

2.2、测点分布图

备注：测点2、5、8、11、14、17为温度记录仪主机摆放位置。

2号点温度验证仪传感器分布：1、2、3

5号点温度验证仪传感器分布：4、5、6

8号点温度验证仪传感器分布：7、8、9

11号点温度验证仪传感器分布：10、11、12

14号点温度验证仪传感器分布：13、14、15

17号点温度验证仪传感器分布：16、17、18

2.3、设备配置

| 配置项目 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度验证仪 | WS-T31C2 | 6 | 同时采集3个点的温度 |
| 数据分析软件 | C2-LINK | 1 | 具有设置参数、数据下载、数据分析功能 |

2.3、验证预算

| 配置项目 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度验证仪 | 1280 | 6 | 7680 | 探头定制费用适当增加 |
| 校准费用 | 200 | 6 | 1200 | 第三方校准费用 |

验证费用总预算：8880元