诺方SDL307 Mini激光PM2.5检测仪

产品说明书

产品名称：Mini激光PM2.5检测仪

产品型号：SDL307

产品尺寸

# 主机外观尺寸：73*20*73 mm      产品包装尺寸：200*150*60mm

产品重量

主机重量： 0.12 kg             总重量：   0.42 kg

电源参数

输入电压：  5V

电池容量：  1500 mAh

功率：      0.5W

充电电流：  0.5A

充电时间：  2.5 h

电池持续工作时间：30 h

检测参数

测量原理：激光检测法

PM2.5 检测范围：0-999.9 μg/m3

PM2.5 分辨率： 0.1 μg/m3

PM10 检测范围：0-999.9 μg/m3

PM10 分辨率： 0.1 μg/m3

检测颗粒最小直径：0.3 μm

*注*： 若长时间将仪器置于超过测量范围的环境中（如将香烟长时间置于仪器进风口），此时可能导致测量错误。

环境条件

工作环境：5—45oC

储藏环境：-20—45oC

产品概观【面板】

- 空气进气口：采集被测空气，仪器工作时，应保证其通畅；

- 电源键：短按开启仪器，长按关闭仪器，开机状态下短按此键可循环切换仪

器的工作模式；

- 显示屏：显示PM2.5浓度值，PM10浓度值，电量，实时颗粒曲线等测量数据；

- 空气出气口：交换被测空气，仪器工作时，应保证其通畅；

- USB接口：USB充电及PC数据通讯接口，可连接PC实时绘制浓度曲线。

PM2.5实时测量模式

- 该模式下进行PM2.5颗粒物浓度的实时检测，数据1秒钟更新1次。

PM2.5 PM10测量模式

- 该模式下进行PM2.5和PM10颗粒物浓度的实时检测，数据1秒钟更新1次。

实时颗粒曲线模式

- 直观显示空气中颗粒物浓度的动态曲线。

空气质量监控模式

- 默认每5分钟测量一次PM2.5颗粒物的浓度值，对周围空气进行60秒的数据采样，测量结果为采样的平均值，适合于对固定环境中的颗粒物进行长时间测量的情况，该模式下一次充电可运行超过30小时。

产品工作原理

- SDL307 型激光PM2.5 检测仪采用激光检测原理进行工作：由专用的激光模块产生一束特定的激光，当颗粒物经过时，其信号会被超高灵敏的数字电路模块检测到，通过对信号数据进行智能识别分析得到颗粒计数和颗粒大小，根据专业的标定技术得到粒径分布与质量浓度转换公式，最终得到跟官方单位统一的质量浓度；

- SDL307 型激光PM2.5 检测仪采用独立激光传感器，内置风扇，灵敏度高，响应迅速，性能稳定，续航时间长，可连续使用。

产品性能

- 最新科技：采用目前最准确的激光PM2.5检测技术，反应灵敏，数据准确；

- 实时监测：每秒自动刷新数据，全天候监测空气质量；

- 一机多用：实时显示PM2.5及PM10浓度，颗粒物浓度曲线；

- 液晶显示：数值化液晶显示，简单直观；

- 小巧便捷：占用空间少，携带方便，操作简单；

- 响应迅速：采用独立激光传感器，内置风扇，读取数据快，性能稳定；

- 存储功能：开机状态可存储最近24小时数据；

- 数据接口：可通过USB将数据传送到计算机进行曲线显示,实时绘制PM2.5

的动态曲线；

- 低功耗：续航时间长，可连续使用30个小时。

推荐使用场所

家居、办公室、会所、院校教室、宾馆客房、医院病房、汽车内、实验室等场所。

产品图片

产品包装图片

温馨提示

1.本仪器需保持进气口通畅，避免强光照射进气孔；

2.震动对数据有一定影响，请勿晃动仪器；

3.请勿用湿手操作仪器，或在潮湿处放置和使用仪器；

4.请注意保护仪器背面封装标贴的完好；

5.若长时间停用本产品时，请关机并放于阴凉干燥处保存；

6.本产品不属于精密检测仪器，测量结果仅供参考，不作为第三方公正依据使用。

济南诺方电子技术有限公司

TEL：0531—8286 8288

FAX：0531—82868198

http://inovafitness.com/

# Text boxes

USB接口

空气进气口口

空气出气口

显示屏

电源键