油液颗粒度检测仪

油液污染度检测仪

液压油颗粒度检测仪

油液分析专用油颗粒度检测仪

油液分析专用油颗粒计数器

陕西普洛帝PLD-0201+{ 油品颗粒度检测仪  }

西安（自动）          液体颗粒计数器

国产                  台式油液颗粒度检测仪

国内生产              台式颗粒计数器

实验室油液颗粒计数器

油颗粒计数器

油液颗粒度测定仪

油颗粒度分析仪

型号：PLD-0201

价格：325800元

仪器优势：

本仪器采用英国普洛帝技术—“第七代光阻测量颗粒”，并采用油液行业经典方法NAS1638和ISO4406，并可根据用户的要求，内置用户所需多种标准。可按GB/T18854-2002(ISO11171－1999、JJG066－95)等标准进行标定、校准，可无偿提供颗粒度计量测试站“中国航空工业颗粒度计量测试站”校验报告。

简 约-普洛帝引用崇尚环保、降低能耗、突出的设计风格。普洛帝在中国的经济实用技术产品。

精 典-普洛帝第七代颗粒检测技术的精典力作。在线优势：滤油机、清洗机、汽轮机组、变压器、电力传动系统、润滑系统、检测试验台等等，任何无人看护的现场，还是正在运转的设备，需要连续的监测和及时的数据，都是PLD在线颗粒分析系统的经典应用场所，并为生产线上的重要组成部分。一体化的结构，RS232和模拟信号的输出，满足DCS和现场仪表显示的要求。在线、实时、连续取样、报警提示，能够即时掌握分析液压系统的动态污染诊断和磨损趋势。液晶屏显示，薄膜按键操作，结果以ISO4406或NAS1638等标准显示。经济实用低成本，小型轻量易安装，抗干扰性强、耐高温高压、外壳坚固、可在恶劣环境下使用。

离线优势：满足实验室台式机不可移动测试的缺陷，无论您是移动式测量还是实验室测量，都会为您提供完善的测试方案，让您的测试更加方便。解决连续跟踪监测的生产过程难题，无论您是即时测量还是过滤跟踪监测，都会为您提供完善的测试方案，让您的测试更加快捷。

离线取样舱的结合，可实现大小粘度的各类油液的检测，优化的检测方案和评判，可满足标准的测试评判和自定义设计检测。应用软件平台，加载主流检测方法和评判标准，实现标准化检测的无缝对接。

执行标准：GB/T14039、ISO4406、ISO11171、NAS1638、ISO4402和DL/T1096等。可根据客户要求，植入相应“光阻法颗粒度”测试和评判标准。

技术参数：

订制要求：各类润滑液检测要求；

激光传感检测器：第七代双激光窄光检测器；

测试软件：P6.4分析测试软件集成版；

控制方式：集成式工控机控制；

检测范围：2~100μm；1~150μm；2~200μm；1~450μm；

经典输入：NAS163800级～>12级；ISO4406>4μm(c)；

测试标定：GB/T18854、ISO4402、ISO11171、JJG066；

取样方式：精准计量泵；

测试重复性：<5%(计数值≥1000时)；

通 道 数：1000个，可任意16个颗粒尺寸范围的颗粒计数值；

结果存储：3000个数据（100次检测）

在线压力：0～0.6MPa(不含减压阀)；0～31.5MPa(含减压阀)；

测试粘度：离线0~99mm2/s；在线0~500mm2/s；

取样流速：10mL/min～60mL/min；

清洗流速：20mL/min～150mL/min；

流体温度：0℃～80℃；

环境温度：-15℃～50℃；

接口方式：可定制尺寸；

显示操作：彩色液晶屏；

操作方式：手指触摸屏；

模拟输出：4mA～20mA

接口；RS232接口；并带超标报警功能（可定制）；

报告方法：颗粒数/ml及污染度等级；

输入电压：100V～265V,50Hz～60Hz；

售后服务：普洛帝中国服务中心/中特检测。

注：配置离线取样仓可实现实验室、便携测试；