油液颗粒度检测仪

油液污染度检测仪

液压油颗粒度检测仪

油液分析专用油颗粒度检测仪

油液分析专用油颗粒计数器

陕西普洛帝PMT-2 +          { 油品颗粒度检测仪  }           厂家直销  精准稳定

西安（自动）                液体颗粒计数器

国产                        便携式油液颗粒度检测仪

国内生产                    便携式颗粒计数器

油液颗粒计数器

油颗粒计数器

油液颗粒度分析仪

激光颗粒度检测仪

油液颗粒度测定仪

油颗粒度分析仪

型号：PMT-2

价格：228000元

性能介绍：

本仪器采用英国普洛帝技术—“第七代光阻测量颗粒”，并采用油液行业经典方法NAS1638和ISO4406，并可根据用户的要求，内置用户所需多种标准。

本仪器可以对油液颗粒度、清洁度和污染物监测和分析；液压设备及其日常维护和保养；液压部件的磨损试验；纯净溶液和超纯水中不溶性微粒测试。

产品应用：

航空航天、电力、石油、化工、交通、港口、冶金、机械、汽车制造、制冷、电子、半导体、工程机械、液压系统等领域，对液压油、润滑油、变压器油（绝缘油）、汽轮机油（透平油）、齿轮油、发动机油、航空煤油、水基液压油等油液进行固体颗粒污染度检测，及对有机液体、聚合物溶液进行不溶性微粒的检测。

执行标准：

GB/T14039、ISO4406、ISO11171、NAS1638、 MIL-P-28809、MILSTD-1246、DL/T432、GJB380、GJB420和DL/T1096等。

可根据客户要求，植入相应“光阻法颗粒度”测试和评判标准。

技术参数：

颗粒计数器项目：

订制要求：各类润滑油检测要求；

激光传感检测器：第七代双激光窄光检测器；

测试软件：P6.4分析测试软件集成版；

测试软件：P6.4分析测试软件 集成版&PC版；

控制方式：集成式工控机控制或工业PC 控制；

评判标准：满足ISO4406-99、ISO4406-87、NAS1638、SAE AS 4059D等；

检测方法：ISO11500、DL/T432；

测试标定：GB/T18854、ISO4402、ISO11171、JJG066；

操作方式：彩色液晶触摸屏操作；

检测范围：A 传感器2~100μm，或者4~70μm（c），涵盖≥4μm（c），≥6μm（c），≥14μm（c），≥21μm（c），≥25μm（c），≥38μm（c），≥50μm（c），≥68μm（c），应符合ISO4402(ACFTD校准)和ISO11171

（MTD）或GB/T 14039-2002相关技术要求；；

特殊检测：自定义检测2~100μm或者4~70μm（c）微粒，0.1μm或者 0.1μm（c）任意检测；

取样方式：精准计量泵；

精 确 度：<3% 典型值；

通 道 数：1000 个，可任意16 个颗粒尺寸范围的颗粒计数值；

结果存储：不少于20000组(可接U盘，无限制存储)

在线压力：0～0.6MPa(不含减压阀)；0～50MPa(含减压阀)；

测试粘度：离线0~99mm2/s；在线0~500mm2/s；

取样流速：10mL/min～60mL/min；

清洗流速：20mL/min～150mL/min；

流体温度：0℃～80℃；

环境温度：-15℃～50℃；

接口方式：RS232或R485转USB或USB接口 ；可定制尺寸；

显示操作：彩色液晶屏；

操作方式：手指触摸屏；

模拟输出：4mA～20mA接口；并带超标报警功能（可定制）；

报告方法：颗粒数/ml及污染度等级；

输入电压：100V～265V,50Hz～60Hz；

售后服务：普洛帝中国服务中心/中特检测。

注：配置离线取样仓可实现实验室、便携测试；

鉴定机构：国防科工委颗粒度一级计量站116站或国家西北计量测试中心（民品）

售后服务：普洛帝中国服务中心/中特检测

水分项目：

水活性：

测量范围：0~1aw

测量精度：±0.02，可由NIST、PTB、BEV等机构溯源。

温  度：

测量范围：-45~125度

测量精度：±0.00003度。

微量水：

测量范围：0.1~100000PPM

测量精度：±3PPM。

输出：双通道4~20mA；

耐压：31.5mPa；

接口：可定制。

配套：OPC-III油液颗粒监测仪，粘度单元，密度单元。