高精度在线式液体颗粒计数器

在线式经济款油液颗粒计数器

型号：PLD-OPC

价格：198000元

本款经济型简化版是CALDEE/卡尔德采用颗粒计数器英国普洛帝分析测试集团公司的关键技术，在中特计量检测研究院应用开发的基础上，推出的颗粒监测仪表型分析仪器设备。
操作简单，价格低廉，性能可靠，是行业中一个可进行客户现场校准和第三方认可的颗粒计数器产品!
严格按照英国普洛帝第七代双激光窄光颗粒检测技术，研制的一款经济型简化版油液颗粒监测设备，集结主流的标准和方法。
宽范围、大流量、超高压在线监测，一体化的结构，RS232和模拟信号的输出，满足DCS和现场仪表显示的要求。
在线、实时、连续取样、报警提示，能够即时掌握分析液压系统的动态污染诊断和磨损趋势。
可根据用户的要求，内置用户所需NAS1638、ISO4406、SAE 749D、ISO11171、MIL P 28809、MILSTD-1246、JJS B9933、IP 564、IP565、GOST 17216、GB/T14039、SD 313、DL/T432、DL/T1096、JB/T9737、GJB/T420A/B、GB/T18854（中国版）等标准。
本仪器可以对油液颗粒度、清洁度和污染物监测和分析；液压设备及其日常维护和保养；液压部件的磨损试验；纯净溶液和超纯水中不溶性微粒测试，各类油液过滤滤芯性能测试，工程机械常规维护和检测。
大流量、大量程快速检测，实现较大限度地运行，预防堵塞障碍。
经济实用低成本，小型轻量易安装，抗干扰性强、耐高温高压、外壳坚固、可在恶劣环境下使用。
提供有效校准，协助客户每年一次的校准计量工作。
典型应用：
军事保障设备，各类工程机械，经济型滤油设施，各类液压试验台，海洋钻采平台监测，液压机床运行监测，过滤滤芯检测试验台等等
执行标准：
可根据客户要求，植入相应测试和评判标准；
建议选择NAS1638、ISO4406、GJB420、GOST17216等标准。
技术阐述：
激光传感检测器：第七代双激光窄光检测器；
测试软件：集成版；
检测范围：1~150μm；
经典输入：NAS 1638 00级～>12级；（单机版）
     ISO 4406    00级～>28级；（单机版）
      GJB 420A    00级～>12级；（单机版）
     GJB 420B    00级～>12级；（单机版）
     GOST 17216  00级～>17级（单机版）
订制检测：1~100μm（16通道、32通道）自定义通道检测；
测试精度：±0.15级
在线压力：0～1.0MPa（不含减压阀）；0～31.5MPa（含减压阀）；
测试粘度：在线0~500里斯；
取样流速：15mL/min～500mL/min；
流体温度：-10℃～80℃；
接口方式：可定制尺寸；
模拟输出：R485接口串口协议；（可定制4mA～20mA；0~5V；RS232串口协议或并带超标报警功能）；   
报告方法：颗粒数/ml及污染度等级；
输入电压：9~30VCD；
选配配套产品：各类测试接口