ZDS-2000A型紫外荧光硫测定仪

产品概述：

ZDS-2000A型紫外荧光硫测定仪是江苏新高科分析仪器有限公司最新研制的国内最先进的硫含量检测设备，仪器吸取了美国热电公司的Thermo Scientific iPRO 5000 总硫分析仪、美国PHOTONLAB/S紫外荧光总硫分析仪、德国耶拿公司的MultiEA_5000元素分析仪等多种国际流行品牌的硫含量检测仪器的优点和特长，克服了其缺陷，我公司通过消化吸收再创新，使该仪器达到了国际先进水平，优于国内同类产品，并可替代出口。

适用范围：石油化工生产、科研及销售企业以及海关、商检、技术监督系统等领域的产品总硫含量的测定。

符合标准：

符合ASTM D5453、D6667、D7183、GB/T17930、GB/T11060、SH/T 0689等标准。

技术参数：

● 测量范围：0.1ppm～10000 ppm～%

● 检测下限：0.05 ppm

● 测量精度：±10 % (0ppm～5 ppm)

±5%  (5ppm～100 ppm)

±2.5% (100ppm～10000 ppm)

● 可测样品状态：固体、液体、气体（选配相应进样器）。

● 控温范围：室温～1300℃

● 控温精度：±2℃

● 成套性：主机（数据采集、控制系统）、裂解炉、自动进样器、计算机（含操作软件）、打印机等。

特　点：

● 仪器采用脉冲式紫外荧光分析法，检测下限更低，检测精度更高，能满足国V及更高标准油品硫含量检测要求。

● Windows中文操作平台，人机直接对话，操作便捷。

● 计算机控制整个分析、数据处理等过程，显示全过程工作状态。根据需要可将参数、结果存盘或打印。 软件可保存5000个样品数据，可实现历史数据查询和图形回放，便于对照分析。

● 仪器采用国际流行电路和进口元器件，减少了仪器噪声，提高了检测灵敏度。

● 核心部件:仪器核心部件膜式干燥器、滤光片、氙灯、光电倍增管等主要配件是从美国、日本、欧洲进口的原厂配件，确保了仪器质量及分析结果的准确性。

● 采用进口优质加热炉丝，裂解炉使用寿命更长。数据处理软件具有超温保护自动切断功能，当温度超过设定上限时，软件自动实现断电保护，防止因超温烧坏电炉丝和燃烧管。

● 反应室：反应室防漏光效果好，同时采用双防漏（光、气）机械加工先进技术，使反应室避光密封无漏气，从而使检测灵敏度和重复性显著提高，测量数据结果达到了国际先进水平。（本公司专有技术）

● 分析结果：仪器分析速度快（3-4min/样），分析准确、稳定，重复性误差远优于SH/0689分析误差要求。

● 标样反标单点校正，高压可任意调节，不需重做标准曲线。

● 仪器校验：采用美国和日本进口标样进行仪器的校验，确保仪器测量的准确性，从而使仪器在痕量测量、精确度上超越国内同类产品。

● 数据库管理模式：开放式lims数据库管理模式，便于数据库检索管理。